## Slide 1: Network Competition 2011
9-10. 04. 2011

## Slide 2: Задача 1. Проектиране на логическата топология
Нулевата мрежа СЕ използва.
Определяни адреси от 172.20.16.0/20 мрежа.
Минимална загуба на адреси.
VLAN10 – Back Office – 300h
VLAN20 – Main office - 1050h
VLAN100 - Support – 120h
VLAN200 - Servers – 48h
VLAN2 – Mgmt. & Native – 8h
4*WAN – 4*2h

## Slide 3: Задача 2 – Конфигуриране на маршрутизатора Branch
Основни параметри
  име;
  Парола за привилегирован режим;
  Парола за конзолен и отдалечен достъп;
  Съобщение на деня с предупредителен характер.
Конфигурирайте подинтерфейси на маршрутизатора с енкапсулация dot1q. Виртуална мрежа VLAN X е native.
Свържете с подходящ кабел интерфейсите.
Конфигурирайте останалите интерфейси на маршрутизатора.

## Slide 4: Задача 3 – Конфигурирайте комутаторите DS1, DS2 и Access1
На комутаторите DS1 и DS2 създайте следните виртуални мрежи.
Конфигурирайте DS1 и DS2 като VTP сървъри, а Access1 като VTP клиент.
Конфигурирайте интерфейсите за управление (management interface) на комутаторите DS1 и Access1, както и default gateway за всеки един от тях.
Свържете по подходящ начин устройствата.
Конфигурирайте интерфейси в „trunk“ режим.
Access1 – присъединете към определени виртуални мрежи.

## Slide 5: Задача 4 – Конфигурирайте следните настройки на протокола STP
DS1 е основен root bridge за виртуални мрежи 2, 10 и 100 и вторичен root bridge за виртуални мрежи 20 и 200.
Комутаторът DS2 е основен root bridge за виртуални мрежи 20 и 200 и вторичен root bridge за виртуални мрежи 2, 10 и 100.
Интерфейс на DS2 – Fa0/6 да бъде избран за root порт за виртуална мрежа 10, вместо DS2 – Fa0/5.

## Slide 6: Задача 5 – Конфигурирайте мрежовите настройки на компютрите
Успешен ping от A-PC1 до A-PC2 или B-PC1 до B-PC2.
Успешен ping от A-PC1 до B-PC1. В случай, че няма, открийте и отстранете проблема и направете теста успешен.
Комутаторът Access3 няма информация за виртуалните мрежи.
Съхранение конфигурацията на комутатора DS1 на TFTP.

## Slide 7: Задача 6 – Конфигурация на хост и защита на порт на комутатор
Мрежовите настройки на компютър C-PC1.
На комутатора Access3 защитете порта Fa0/10:
  Един физически адрес;
  Автоматично привързване на MAC адрес към порт;
  Режим на работа, в случай на посегателство.
Спрете динамичния режим на всички неизползваеми портове и ги изключете.

## Slide 8: Задача 7 – Конфигурирайте многофункционалния маршрутизатор
Конфигурирайте мрежовите настройки съответно на външния и вътрешния интерфейс на WRT
  SSID;
  Security mode;
  Encryption;
  Passphrase.
Конфигурирайте отдалечения достъп.
Направете необходимия профил за успешното свързване на WRT-Laptop към маршрутизатора и осъществете отдалечен достъп до маршрутизатора WRT.

## Slide 9: Задача 8 – Конфигурирайте EIGRP
Проверете връзката между маршрутизаторите HQ и Branch. В случай, че не е успешна открийте проблема и я възстановете.
EIGRP
  Автономна система 100;
  Забранете изпращането на съобщения за обновени маршрути;
  Направете подходящо ефективно обобщение.
Проверка:
  HQ трябва да има в маршрутната си таблица обобщен маршрут от мрежите на Branch;
  WRT-Laptop трябва да има достъп до www.internal.com (от cmd), достъп до ftp.internal.com

## Slide 10: Задача 9 – Конфигурирайте протокол от точка до точка (PPP)
Протокол от точка до точка (PPP), като използвате метод за удостоверение CHAP с парола pppchap.
Проверете свързаността на Home и ISP2.
Услугата за динамично раздаване на адреси:
  Набор от адреси с име;
  Обхват от адреси за раздаване;
  Default gateway;
  DNS сървър;
  Изключване на адреси от раздаването.
Статичен маршрут по подразбиране към маршрутизатор ISP1, като използвате за аргумент изходящия интерфейс на Home.
Компютрите от локалната мрежа на Home трябва да имат достъп до: www.isp.com.

## Slide 11: Задача 10 – OSPF приоритети
В сегмент 10.10.10.0/29, конфигурирайте OSPF приоритети, така че да бъде направен следния избор на DR/BDR:
  ISP1 – DR;
  ISP2 – BDR;
  HQ – никога да не участва в избора.
Проверете избора на маршрутизатор HQ.

## Slide 12: Задача 11 – Контролни правила за достъп
Стандартно правило с име denyTrafficToCPC1 за достъп, с което да забраните достъпа на компютрите от мрежи Back Office (VLAN 10) и Main Office (VLAN20) до C-PC1.
Правило с име FTP, с което да позволите само на C-PC1 да има ftp достъп до сървъра ftp.internal.com.
Стандартно правило с име TELNET, с което да позволите само на C-PC1 да има telnet достъп маршрутизатор Branch.
Поставете контролните правила за достъп на най-подходящите места.