## Slide 1
Видове проводникови материали

## Slide 2
Проводникови материали 2/16
1. Класификация на проводниковите материали
Според свойствата
(стойност на ρ)
Според приложението
Метали и сплави
с голямо ρ
благородни метали
(Ag, Au, Pt, Pd)
мед (Cu)
алуминий (Al)
Метали
с малко ρ
Проводящи
Резистивни
За припои
За контакти
Термоустойчиви
За термо-двойки

## Slide 3
Проводникови материали 3/16
2. Метали и сплави с висока проводимост
Мед (Cu)
Основни свойства
добра корозоустойчивост
Особености
Силно увеличава специфичното си съпротивление ρ при наличие на примеси – 0,5 % примеси намаляват ρ с от 2 до 4 пъти
малко специфично съпротивление ρ
добра технологичност - лесно се изтегля на тънки проводници и листове
запояване при ниска температура
ниска цена

## Slide 4
Проводникови материали 4/16
2. Метали и сплави с висока проводимост
Мед (Cu)
Приложения
проводници за трансформатори
метализация на печатни платки
изолирани проводници

## Slide 5
Проводникови материали 5/16
2. Метали и сплави с висока проводимост
Алуминий (Al)
Особености
Много бързо се оксидира и се покрива с тънък слой Al2O3, който притежава отлични диелектрични и механични свойства
Предимство - този слой предпазва метала от корозия
Недостатък - много затруднява запояването на Al
Al е вентилен метал
Al
O2-
O2-
O2-
Електролит
Al2O3
Диелектрик
Al
O2-
O2-
O2-
Електролит
Проводник
- проявява различни свойства в зависимост от поляритета на приложеното напрежение
+
−
−
+

## Slide 6
Проводникови материали 6/16
2. Метали и сплави с висока проводимост
Алуминий (Al)
Приложения
Основни свойства
малко специфично съпротивление ρ
радиатори
електролитни кондензатори
вентилатори
голяма топлопроводност
малко тегло

## Slide 7
Проводникови материали 7/16
2. Метали и сплави с висока проводимост
Благородни метали (Ag, Au, Pt, Pd)
Основни свойства
малко специфично съпротивление ρ
изключителна корозоустойчивост
Приложения
бондиране на интегрални схеми
(много тънки проводници, които свързват изводите на схемата с изводите на корпуса)
Злато

## Slide 8
Проводникови материали 8/16
3. Резистивни материали
Приложения
токопровеждащ елемент на резистори
Основни изисквания
голямо специфично съпротивление ρ
малка стойност на термо-е.д.н. основно спрямо Cu
висока температурна стабилност на параметрите им (т. е. αρ ≈ 0)
добра технологичност

## Slide 9
Проводникови материали 10/16
3. Припои и флюсове
Припои
Сплави, които се използват за запояване (създаване на механически здрав шев и електрически контакт с малко контактно съпротивление)
Флюсове
Органични материали, които подпомагат запояването

## Slide 10
Проводникови материали 11/16
3. Припои и флюсове
Основни изисквания към припоите
малко специфично съпротивление ρ
ниска температура на топене ТТ
галванична съвместимост със спояваните метали
голяма механична якост
добра корозоустойчивост
ниска цена
Основни изисквания към флюсовете
да осигурят добро умокряне на спояваните метали
да отделят оксидния слой от повърхността им
да защитават от оксидиране по време на запояване

## Slide 11
Проводникови материали 12/16
3. Припои и флюсове
Меки припои
(ТТ < 400 °C)
Твърди припои
(ТТ > 400 °C)
Сплави за припои
безоловни припои
Sn + Ag + Cu
калаено-оловни
(Sn-Pb) сплави
Cu – Zn
сплави
Ag сплави

## Slide 12
Проводникови материали 13/16
4. Метали и сплави за контакти
Основни изисквания
малко механично износване
добра корозоустойчивост
висока температура на топене ТТ (да не се запои контакта)
голяма химическа устойчивост
малко специфично съпротивление ρ
сплави на метали с висока ТТ като
W, Mo, Cr, Cd и др.
Състав:

## Slide 13
Проводникови материали 14/16
5. Термоустойчиви сплави
Приложения
нагревателни елементи
Основни изисквания
да образуват стабилен оксид
Cr-Ni сплави (нихром)
Представители
висока работна температура (над 1000 °С)

## Slide 14
Проводникови материали 15/16
6. Метали и сплави за термодвойки
Основни изисквания
висока стойност на термо-е. д. н.
висока температурна стабилност на параметрите им
висока работна температура