## Slide 1: ЛАГЕРНИ ОПОРИ

## Slide 2: Лагерни опори
А. Ротационни направляващи опори
Б. Транслационни направляващи опори

## Slide 3
А.1 Оси и валове
Осите и валовете са машинни елементи, върху които се закрепват въртящи се или осцилиращи части: ролки, ремъчни шайби, зъбни колела и др..
1 - опорни повърхнини – шийки
2 - базова повърхнина, върху които се поставят въртящите се части
3 - преходни повърхнини
видове повърхнини
Осите са неподвижни или подвижни елементи, върху които се закрепват други машинни елементи. Те изпълняват ролята на греди, тъй като са натоварени предимно с напречни сили и характерно напрежение в тях е напрежението на огъване.

## Slide 4
А.1 Оси и валове
Валовете поддържат закрепените върху тях елементи и се въртят заедно с тях, като предават въртящ момент към друг вал. В тях характерно напрежение е напрежението на усукване. То се предизвиква от пренасяния въртящ момент и се придружава от напрежение на огъване от действието на напречни сили. Освен това, в зависимост от конкретния случай, валовете могат да изпитват натоварване на опън, натиск, срязване и др.
По конструктивно изпълнение валовете биват: прави валове, колянови и гъвкави валове.
Прави гладки валове
Прави стъпаловидни валове

## Slide 5
А.1 Оси и валове
Коляновите валове обикновено задвижват механизми, например коляно-мотовилкови, които превръщат праволинейна транслация в ротация (двигатели с вътрешно горене) или обратно (компресори, помпи и др.).
Гъвкави валове се използват за задвижване на малки преносими машини (пробивни машини, шлайф-машини и др.). Тези валове се състоят от отделни снопчета стоманена тел, навити по винтова линия, като за всеки два съседни слоя навиването е в различна (лява и дясна) посока.

## Slide 6
А.1 Оси и валове
Когато натоварващите сили действат перпендикулярно на осовата линия, частите на осите и валовете, които лежат в лагерите, се наричат шийки.
Цилиндрични – крайни и средни, конусни, сферични.
Когато натоварващите сили действат по осова линия, частите на осите и валовете, които лежат в лагерите, се наричат пети.
При тях опорните повърхнини са плоски ротационни повърхнини. Използват се цяла, пръстеновидна и гребеновидна пета.

## Slide 7
А.1 Оси и валове
Изчисляване на оси и прави валове
Изчисляването на якост се прави по допустимите напрежения за материала, от който са изработени осите и валовете.
Изчисляването на коравина се прави по допустимите деформации.
Изчисляването на трептене (вибрации) се прави за определяне на граничните ъглови скорости, между които лежи зоната на интензивни трептения при резонанс.
Изчисляване на якост
Осите, както и валовете, пренасящи сравнително малък въртящ момент, но натоварени с голям огъващ момент, се изчисляват на огъване.

## Slide 8
А.1 Оси и валове
При цялостното изчисляване на осите и валовете се препоръчва да се спазва следният ред:
1. Уточняване на изчислителна схема на вала;
2. Определяне на натоварващите сили (големини, характер на действие и др.);
3. Определяне на вътрешните (разрезните) усилия и построяване на диаграмите им;
4. Определяне на диаметрите в характерните сечения;
5. Уточняване, чрез начертаване, на окончателната форма на оста (глава, шийки, тяло, канали и др.);
6. Определяне на действителния коефициент на сигурност в опасните сечения.

## Slide 9
А.1 Оси и валове
Изчисляването на прави валове на якост се прави като се отчита натоварването на усукване и на огъване.
На усукване се изчисляват валовете, натоварени на чисто усукване и валовете, които освен на усукване са натоварени с относително малки огъващи моменти.
е натоварващ въртящ момент;
е полярен съпротивителен момент на сечението на вала
е занижено допустимо напрежение на усукване за материала на вала.
Когато валът е натоварен с огъващи сили, които не лежат в една равнина, изчисляването е на сложна якост.

## Slide 10
А.2 Лагери
Според посоката на действие на натоварващите сили лагерите биват:
радиални – възприемат радиални сили, перпендикулярни на оста на шийката;
аксиални – възприемат сили, които действат по оста на лагера;
комбинирани – радиално-аксиални – възприемат както радиални, така и аксиални сили.
Според вида на триенето между подвижните и неподвижните части, лагерите биват:
плъзгащи лагери – опорната повърхнина на подвижното тяло се плъзга по лагерната повърхнина при непосредствен контакт между тях, триенето е при плъзгане;
търкалящи лагери – опорната повърхнина на подвижното тяло и лагерната повърхнина са разделени с междинни търкалящи тела, триенето е при търкаляне.
Подвижните оси и валове се разполагат върху специални опори, известни с името лагери. Опорните повърхнини са различни. Използват се цилиндрични, конусни, сферични и плоски опори.
За намаляване на съпротивлението при движение и на износването в контактните повърхнини се подава мазилно вещество.

## Slide 11
А.2 Лагери
Плъзгащи лагери
По конструкция лагерите биват: едноделни (глухи или неразглобяеми) – използват се само за крайни шийки; двуделни (разглобяеми) – използват се при крайни и междинни (средни) шийки.
неразглобяем плъзгащ лагер
1-лагерната втулка
2-канал за
мазане
3-стопорен винт
4-тяло на машината
Материалите, от които се изработват лагерните черупки трябва да бъдат такива, че да осигуряват малък коефициент на триене и да имат способност да задържат на работната си повърхнина устойчиви мазилни филми. Освен това от лагерните материали се изисква: да са добри проводници на топлина; да не са дефицитни; да позволяват повторна употреба; да имат твърдост по-малка от тази на шийката.

## Slide 12
А.2 Лагери
Разглобяем плъзгащ лагер
основа 1;
капак 2;
лагерни
черупки 3 и 4;
шпилки 5;
гресьорка 6.

## Slide 13
А.2 Лагери
Изчисляване на плъзгащи лагери. Изчисляват се по три основни критерия: средно налягане на триещите се повърхнини; специфична мощност на силите на триене; незапалване на лагерите.
Разпределение на налягането между шийката и лагерната черупка
Геометричен параметър
най-често между 0.5 и 1.5

## Slide 14
А.2 Лагери
Хидростатични лагери
За тях е характерно, че в работната зона по специални отвори се подава мазилно вещество под налягане и при неговото разпределяне по лагера се получава достатъчна товароносимост на масления слой. Тези лагери работят при гарантирано течно триене при всички режими и при бавно въртящи се валове.
радиален
аксиален

## Slide 15
А.2 Лагери
Хидродинамичните лагери
Необходимото налягане се създава благодарение на високата скорост и наличието на клиновидна хлабина между подвижната и неподвижната повърхнини. При радиалните лагери хидродинамичното налягане се поражда в резултат на въртенето на шийката спрямо лагера и образуваното клиновидно пространство вследствие на разликата в диаметрите – необходимата хлабина на лагерната двоица.
Положения на шийката на хидродинамичен лагер при различни режими на работа
обороти

## Slide 16
А.2 Лагери
Търкалящи лагери
Търкалящите лагери са стандартизирани съставни машинни елементи, състоящи се от: търкалящи се тела 3, установени между външен (1) и вътрешен (2) пръстен и разположени на равни разстояния едно от друго с помощта на специален разделител (сепаратор) 4.
При работа търкалящите тела се движат (търкалят) по специални канали (пътечки), изработени в повърхнините на външния и вътрешния пръстен.

## Slide 17
А.2 Лагери
Според формата на търкалящите тела лагерите се делят на сачмени (дробинкови) и ролкови с: цилиндрични ролки; конусни ролки, бъчвообразни ролки, иглени ролки; вити ролки.
Според броя на редовете търкалящи тела: едноредови, двуредови и многоредови.
Според способността за самонагаждане: несамонагаждащи се и самонагаждащи се.

## Slide 18
А.2 Лагери
Сачмен радиален едноредов
Двуредов самонагаждащ сачмен
Ролков
радиален
Сачмен радиално-аксиален
Конусен ролков
Сачмен еднопосочен аксиален
сачмени двупосочен аскиален
Основни размери на лагерите са вътрешният диаметър, външният диаметър и широчината.

## Slide 19
А.2 Лагери
Статичната товароносимост зависи от отношението на диаметъра на търкалящите тела към диаметъра на пръстена, в който те се търкалят. Тя се определя от условието натоварването в лагера да не предизвиква остатъчна (пластична) деформация в детайлите му. Статичната товароносимост е радиално или аксиално натоварване в покой, при което в мястото на допиране на най-натоварените сачми (ролки) по пътя на търкалянето им се появява остатъчна деформация, равна на 0,0001 от диаметъра на сачмите (ролките).
Динамичната товароносимост се определя от товара, който е в състояние да издържи лагерът без поява на признаци на умора на материала. Представлява условно, постоянно по големина и посока, радиално или аксиално натоварване, при което 90% от лагерите в една партида достигат завъртания на вътрешния пръстен спрямо неподвижния външен, преди да се появят признаци на умора на материала по повърхнините на търкаляне.

## Slide 20
А.2 Лагери
Търкалящите тела и пръстените се изработват от високоякостни лагерни хромови стомани. Използват се също така хром-манган-титанови, хром-никелови и др. стомани. Всички детайли се подлагат на термообработка със следващо шлайфане и полиране.
Сепараторите се изработват от мека листова стомана. За високоскоростни лагери сепараторите се правят от бронз, леки сплави или от пластмаси.
В инженерната практика търкалящите лагери не се конструират, а се избират по тяхната статична или динамична товароносимост, в зависимост от условията на работа.
За мазане на търкалящите лагери се използват течни, полутвърди и твърди мазилни вещества. Течните мазилни вещества (минерални масла и др.) се използват при периферни скорости на вала над 10 m/s. Твърдите мазилни вещества (колоиден графит и др.) се използват в разпрашено състояние за лагери, които работят при температури над 300°С.

## Slide 21
А.2 Лагери
почистване
смазване

## Slide 22
Б. Транслационни направляващи опори
Всяка транслационна направляваща опора се образува от две звена (тела) с относителна праволинейна транслация – кинематичната двоица е плъзгаща.
Според вида на триенето се делят на плъзгащи, търкалящи, с флуидно триене и с вътрешно триене (еластични).
Транслационните направляващи опори се делят на отворени или открити (със силово затваряне) и затворени или закрити (с геометрично затваряне).
отворени
затворени
плоски
цилиндрични
плъзгащи опори

## Slide 23
Б. Транслационни направляващи опори
Силово условие за подвижност на опорите: задвижващата компонента на приложената сила трябва значително да превъзхожда по големина противоположната сила на триене в опорите.

## Slide 24
Б. Транслационни направляващи опори
Направляващите с триене при търкаляне значително по-добре удовлетворяват изисквания за: лекота и плавност на движенията; малка чувствителност към температурни колебания; безхлабинност и износоустойчивост. Опорните елементи са търкалящи се тела, най-често сачми и стандартни търкалящи лагери.
Търкалящи опори

## Slide 25
Благодаря за вниманието!