## Slide 1: проектиране на биполярни интегрални схеми с използване на базови матрични кристали

## Slide 2
Проектиране на схеми по поръчка. Принципи при изграждане на БМК
Най-често използвани методи за разработване на интегрални схеми по поръчка са методът на базовия матричен кристал (БМК или Gate Array Design) и методът на стандартната клетка (Standard Cell Design). Пъврият метод предполага най-кратко време за реализация на функцията на дадена схема. Използва се готов БМК, имащ нужда само от опроводяване.

## Slide 3
D-тригер в Gate Array изпълнение, технология 180 nm

## Slide 4
За разлика от схемите реализирани на основата на БМК, тези, проектирани по метода на стандартните клетки, предлагат по-висока степен на интеграция и по-голяма гъвкавост при процеса на проектиране.
Това се дължи на основните особености на метода, а именно фактът, че във всяка клетка транзисторите са оптимизирани по размер и бързодействие спрямо функцията, за която са предназначени.

## Slide 5
D-тригер в Standard Cell изпълнение, технология 180 nm

## Slide 6
Архитектура на базови матрични кристали
Базовият матричен кристал е силициев чип-полуфабрикат без определена функция, при който транзистори, стандартни NAND или NOR блокове и други активни устройства са разположени на предварително точно определени места и реализирани многократно върху пластина, често наричана мастър слайс (master slice).

## Slide 7
Базови структури
Базовият матричен кристал се реализира въз основа на две основни структури: базови клетки, изграждащи ядрото на кристала и периферни клетки, служещи за изграждане на входно-изходните буфери на схемата.

## Slide 8
Според разположението си върху пластината, базовите клетки могат да бъдат организирани по няколко начина:
Поединично разполагане

## Slide 9
Редово разполагане

## Slide 10
Безканално разполагане

## Slide 11
Етапи при проектирането на схемИ по поръчка

## Slide 12
Основни характеристики на базов матричен кристал RLA 120

## Slide 13
Двуслойна метализация
Тънкослойни резистори
Биполярни транзистори
 | RLA 80 | rla 120 | rla 160
макро клетки | 8 | 12 | 16
Мощни Npn | 3 | 4 | 4
Маломощни Npn | 46 | 39 | 43
Маломощни pnp | 19 | 16 | 10
резистори | 95 | 196 | 240
контактни площадки | 24 | 24 | 44

## Slide 14
NPN транзистор
Едноколекторен
PNP транзистор

## Slide 15
Двуколекторен
PNP транзистор
Триколекторен
PNP транзистор

## Slide 16
Мощен NPN транзистор -
емитерен ток 204 mA
NPN транзистор -
емитерен ток 11.25 mA

## Slide 17
MOS кондензатор
Вертикален
PNP транзистор

## Slide 18
Тмрежиънкослойните резистори - стойности от 1.25 кΩ до 40 кΩ

## Slide 19
Макроклетка на БМК RLA 120

## Slide 20
Макрoклетка с реализирани връзки, които са еднакви за всички проектирани с RLA операционни усилватели и компаратори

## Slide 21
БМК RLA 120

## Slide 22
Топологичен чертеж на RLA120 след реализирано опроводяване