## Slide 1: Проектиране на ЦИС
въведение

## Slide 2: Класификация на ИС
Предназначение
Стандартни - памети, процесори, логика, интерфейси
Специализирани - разработват се за конкретен проект
Реализация на специализирани ИС
Application-specific integrated circuit (ASIC) - маски, завод
Field-programmable gate array (FPGA) - конфигурират се от “потребителя”

## Slide 3: ASIC vs FPGA
FPGA предимства
Съкратено време за излизане на пазара. Не се нужни маски и производство.
Отсъстват non-recurring expenses (NRE).
Опростено проектиране - автоматизирани са повечето от етапите.
Предсказуемо планиране - елиминират се потенциални източници на закъснения (re-spin, капацитет на заводите за ИС).
Поддръжка - изделието може да бъде променяно след като е доставено (чрез зареждане на нова конфигурация)

## Slide 4: ASIC vs FPGA (продължение)
ASIC предимства
Гъвкавост (Full Custom) - ИС е разработена и произведена съгласно изискванията на конкретния проект.
Ниска единична цена - при много висока серийност на изделието
По-малки размери - ИС съдържа само това, което е нужно за конкретния проект

## Slide 5
mask-set for the state-of-art technology like 5nm costs around $10-15 million

## Slide 6: Field-programmable gate array (FPGA)

## Slide 7: Field-programmable gate array (FPGA)
Configurable Logic Block

## Slide 8: FPGA Design Flow
Функционална спецификация
Синтез
Поведенческа
симулация
Place & Route
Симулация на
закъсненията
net-list
HDL модел
Конфигурация
(bitstream)
Тестване
Статичен анализ на закъсненията

## Slide 9: FPGA Архитектура
Виж Xilinx 7 Series Architecture Overview